## Slide 1
CONFERENCIA
Análisis de comportamiento de construcciones
livianas fundadas en suelos de elevado PRH
(potencial retracción – hinchamiento)
Colegio de Arquitectos de la Provincia de Formosa
Formosa - septiembre 2022
Msc. Ing. Gonzalo Gutiérrez
G&A

## Slide 2
Msc. Ing. Gonzalo Gutiérrez
MÓDULO II
G&A

## Slide 3: PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO
INTERVENCIÓN EN EL SUELO (MITIGACIÓN DE ESFUERZOS)
Reducción de cambios de humedad
Humedecimiento previo
Sustitución del material activo
Estabilización química
Vegetación
Jardines
Desagües
Veredas
Uso de geosintéticos

## Slide 4
Factores condicionantes
El fenómeno de hinchamiento de los suelos parcialmente saturados está condicionado a la existencia de suelos susceptibles, condiciones físicas del material y a la posibilidad que se produzcan los cambios de humedad necesarios.
Susceptibilidad y condiciones físicas
Los factores que regulan la potencialidad de los suelos a las variaciones volumétricas, la magnitud del cambio y la presión de expansión:
  Composición del suelo
  Cationes de cambio disponibles
  Estructura del suelo
  Cementaciones y enlaces diagenéticos
  Densidad y humedad inicial
  Compactación
  Espesor del estrato
  Estado tensional
  Confinamiento superficial
  Trayectoria de las tensiones
  Succión
  Tiempo
  Temperatura
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 5
Cambios de humedad
Los aspectos mencionados caracterizan la potencialidad de un suelo a las variaciones volumétricas, pero, para que el fenómeno se inicie, debe suministrase el agua necesaria para el cambio de humedad. Este suministro de agua puede ser natural o artificial.
El natural se corresponde con los cambios estacionales del clima, la condición y régimen de la napa freática, la acción de la vegetación y el efecto sombra de las construcciones, que condicionan el balance hídrico de la zona no saturada (precipitación – infiltración – evaporación – evapotranspiración - termoósmosis – condensación).
El artificial es producto de la acción antrópica, las construcciones, las redes de infraestructura, el riego, la extracción de agua por bombeo, etc.
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 6
Sustitución del material activo
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 7
Sustitución del material activo
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 8
Sustitución del material activo
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 9
Uso de geosintéticos
Geogrillas
Refuerzos geosintéticos tejidos, producidos a partir de filamentos de poliéster de altísima tenacidad, que con bajos valores de estiramiento, movilizan elevada resistencia a la tracción.
Fibras sintéticas
Materiales sintéticos caracterizados por una alta resistencia mecánica y alta durabilidad. Las fibras más frecuentemente utilizadas son las de polipropileno (Consoli et al., 1998; Ibraim y Fourmont, 2006; Zhang et al., 2006; Tang et al., 2007; Jadhao y Nagarnaik, 2008).
Fibras de polipropileno (Tang et al., 2007).
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 10
Fibras naturales
Fibras de origen orgánico. A modo de ejemplo se pueden citar los trabajos de Prabakar y Sridharb (2002) donde se emplearon fibras de sisal, Sivakumar Babu y Vasudevan (2008) quienes emplearon fibras de coco, Marandi et al. (2008) que utilizaron fibras de palmera.
Fibras de palmera (Marandi et al., 2008)
Cilindros de poliestireno expandido
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 11
Geosintéticos tejidos para gestión de la humedad
Mirafi® H2Ri tiene propiedades hidrófilas y hilos absorbentes higroscópicos que proporcionan una mayor drenaje a lo largo del plano del geosintético. Esto otorga capacidad para eliminar agua en condiciones no saturadas.
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 12
ANÁLISIS ESTRUCTURAL (CONTROL DE ESFUERZOS)
Aislamiento de la estructura
Sistema de fundación de resistencia y rigidez adecuadas
Sistema espacial fundación - superestructura
Sistema estructural aporticado
Sistema de mampostería armada
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 13
Aislamiento de la estructura
zona activa
Zona activa (relativo a):
Comportamiento de la napa freática
Presión de expansión
Fisuras
Clima
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 14
Sistema de mampostería armada
Fundación de resistencia adecuada
Sistema estructural aporticado
Análisis del conjunto real tridimensional, estudiando la interacción entre paredes externas e internas.
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO

## Slide 15
ACCIONES DE MITIGACIÓN DE ESFUERZOS
PROYECTO NUEVO - ALTERNATIVAS DE DISEÑO
MODELACIÓN NUMÉRICA
PREDICCIÓN DE FUERZAS DE EXPANSIÓN
MATERIALES MANO DE OBRA
EMPIRISMO (NECESARIO)
+
SOPORTE
“CIENTÍFICO”
>>> PROBABILIDAD DE ÉXITO
PREDICCIÓN DE MOVIMIENTOS

## Slide 16
PROYECTO NUEVO
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS

## Slide 17: CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS
INTERVENCIÓN
DIAGNÓSTICO
+
PREDICCIÓN DE COMPORTAMIENTO

## Slide 18
Desde la Ingeniería Geotécnica
Se requiere la comprensión del fenómeno de las variaciones volumétricas y de los factores que lo condicionan y a partir de ello, la identificación y predicción de comportamiento.
Desde la Ingeniería Estructural
Se requiere la comprensión de los fenómenos de interacción, la aceptación y cuantificación de la variabilidad de las condiciones de borde, y el proyecto estructural consecuente.
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO

## Slide 19
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
DISPONEMOS DE ANTECEDENTES:
ESTUDIOS DE SUELOS ORIGINAL
PROYECTO ESTRUCTURAL ORIGINAL
DISPONEMOS DE LA REALIDAD:
CONSTRUCCIÓN CON PATOLOGÍAS
ES POSIBLE CALIBRAR LA PREDICCIÓN Y EL MODELO
ES POSIBLE DIAGNOSTICAR Y PREDECIR EL COMPORTAMIENTO FUTURO

## Slide 20
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
INGENIERÍA GEOTÉCNICA
IDENTIFICACIÓN GRAL.
IDENTIFICACIÓN DEL SUELO
(Clasificación y W%)
w% inicial
w% actual
EVAL. CUALITATIVA DE LA SUSCEPTIBILIDAD
EVAL. ZONA ACTIVA
(Amplitud probable de variaciones de humedad)
EVAL. CUANTITATIVA
% Hinchamiento teórico
Pres. expansión teórica
ING. ESTRUCTURAL
CONFIGURACIÓN DE MOV.
(Niv. cuadrícula – curvas)
CRONOLOGÍA DE ACONTECIMIENTOS
MAPEO DE PATOLOGÍAS
MOD. NUM. DEO - CBO
(σc vs. Pe. teórica)
MOD. NUM. DEO - CBM
¿HAY COHERENCIA?
w% futuro

## Slide 21
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
w% inicial - w% actual –
w% futuro
ING. ESTRUCTURAL
CALIBRACIÓN MODELO
(tensiones vs. falla)
DIAGNÓSTICO
TIEMPO DE MONITOREO
(Nivel de actividad de las anomalías)
PREDICCIÓN DE COMPORTAMIENTO FUTURO
PROYECTO DE INTERVENCIÓN

## Slide 22
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
INGENIERÍA GEOTÉCNICA
IDENTIFICACIÓN GRAL.
CONSTRUCCIONES ENTORNO
CLIMA (BALANCE)
VEGETACIÓN (INICIAL – ACTUAL)
TOPOGRAFÍA (INICIAL – ACTUAL)
INFRAESTRUCTURA (INICIAL – ACTUAL)

## Slide 23
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
INGENIERÍA GEOTÉCNICA
EVALUACIÓN CUALITATIVA DE LA SUSCEPTIBILIDAD

## Slide 24
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
INGENIERÍA GEOTÉCNICA
EVALUACIÓN ZONA ACTIVA

## Slide 25
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
INGENIERÍA GEOTÉCNICA
EVAL. CUANTITATIVA
% Hinchamiento teórico
Pres. expansión teórica

## Slide 26
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
ING. ESTRUCTURAL
CONFIGURACIÓN DE MOV.
(Niv. cuadrícula – curvas)

## Slide 27
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO

## Slide 28
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO

## Slide 29
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO

## Slide 30
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
ING. ESTRUCTURAL
MAPEO DE PATOLOGÍAS

## Slide 31
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE CON PATOLOGÍAS - DIAGNÓSTICO
ING. ESTRUCTURAL
CALIBRACIÓN MODELO
(tensiones vs. falla)

## Slide 32: CONCLUSIONES
La problemática existe, es una realidad visible en muchas obras de la región.
La enseñanza de la Ingeniería Geotécnica, y en consecuencia la práctica profesional de la Ingeniería Geotécnica, en general no consideran debidamente su análisis.
Lo mismo ocurre en la Ingeniería Estructural.
El motivo principal: la inercia en la aplicación de los estudios y protocolos tradicionales a situaciones de interacción que se apartan de los mismos.
Desde la Ingeniería Geotécnica se requiere la aplicación de métodos directos e indirectos de predicción. Geotecnia adecuada.
Desde la Ingeniería Estructural se requiere la comprensión de los fenómenos de interacción y la aceptación de la variabilidad de las condiciones de borde. Análisis estructural adecuado.

## Slide 33
Análisis de comportamiento de construcciones
livianas fundadas en suelos de elevado PRH